## Slide 1: Materiales para el instructor Capítulo 10: Detección, administración y mantenimiento de dispositivos
CCNA Routing and Switching
Routing and Switching Essentials v6.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 10: Detección, administración y mantenimiento de dispositivos

## Slide 2: Materiales del instructor: Guía de planificación del capítulo 10
Esta presentación en PowerPoint se divide en dos partes:
Guía de planificación para el instructor
  Información para ayudarlo a familiarizarse con el capítulo
  Ayuda a la enseñanza
Presentación de la clase del instructor
  Diapositivas opcionales que puede utilizar en el aula
  Comienza en la diapositiva n.º 13
Nota: Elimine la Guía de planificación de esta presentación antes de compartirla con otras personas.
Notes: 2

## Slide 3
Guía de planificación de Routing and Switching v6.0
Capítulo 10: Detección, administración y mantenimiento de dispositivos
Notes: Guía de planificación del curso
Capítulo 10: Detección, administración y mantenimiento de dispositivos

## Slide 4: Capítulo 10: Actividades
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
10.1.1.2 | Verificador de sintaxis | Configurar y verificar CCP | 
10.1.1.4 | Packet Tracer | Asignar una red con CDP | Recomendado
10.1.2.2 | Verificador de sintaxis | Configurar y verificar LLDP | 
10.1.2.4 | Actividad interactiva | Comparar CDP con LLDP | 
10.1.2.6 | Práctica de laboratorio | Configurar CDP y LLDP | Recomendado
10.2.1.3 | Verificador de sintaxis | Configurar y verificar NTP | 
10.2.1.4 | Packet Tracer | Configurar y verificar NTP | Recomendado
10.2.1.5 | Actividad interactiva | Interpretar la salida de Syslog | 
10.2.3.4 | Verificador de sintaxis | Configurar y verificar Syslog | 
10.2.3.5 | Packet Tracer | Configurar Syslog y NTP | Opcional
10.2.3.6 | Práctica de laboratorio | Configurar Syslog y NTP | Recomendado
La contraseña utilizada en las actividades de Packet Tracer en este capítulo es: PT_ccna5
Notes: 4

## Slide 5: Capítulo 10: Actividades (cont.)
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
10.3.1.8 | Packet Tracer | Realización de copias de seguridad de archivos de configuración | Recomendado
10.3.1.9 | Práctica de laboratorio | Administración de los archivos de configuración del router con Tera Term | Opcional
10.3.1.10 | Práctica de laboratorio | Administración de archivos de configuración de dispositivos mediante TFTP, Flash y USB | Opcional
10.3.1.11 | Práctica de laboratorio | Configurar y verificar la recuperación de la contraseña | Recomendado
10.3.2.3 | Packet Tracer | Decodificar nombres de imágenes de IOS | Apéndice
10.3.3.5 | Packet Tracer | Uso de un servidor TFTP para actualizar una imagen IOS de Cisco | Recomendado
10.3.3.6 | Video | Administrar imágenes de Cisco IOS | 
10.3.4.4 | Verificador de sintaxis | Visualización de la licencia UDI en el R2 | 
10.3.4.5 | Verificador de sintaxis | Instalación de la licencia de Seguridad en el R2 | 
La contraseña utilizada en las actividades de Packet Tracer en este capítulo es: PT_ccna5
Notes: 5

## Slide 6: Capítulo 10: Actividades (cont.)
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
10.3.5.2 | Verificador de sintaxis | Activación de una licencia del tipo Evaluation Right-to-Use (derecho de uso para evaluación) | 
10.3.5.3 | Verificador de sintaxis | Hacer una copia de seguridad de la licencia en el R2 | 
10.3.5.4 | Verificador de sintaxis | Desinstalación de la licencia en el R2 | 
10.3.5.5 | Video | Trabajar con licencias de imágenes de IOS 15 | 
10.4.1.1 | Packet Tracer | Desafío de integración de habilidades | Recomendado
La contraseña utilizada en las actividades de Packet Tracer en este capítulo es: PT_ccna5
Notes: 6

## Slide 7: Capítulo 10: Evaluación
Los estudiantes deben completar el capítulo 10 "Evaluación" después de completar el capítulo 10.
Los cuestionarios, las prácticas de laboratorio, los Packet Tracers y otras actividades se pueden utilizar para evaluar informalmente el progreso de los estudiantes.
Notes: 7

## Slide 8
Antes de enseñar el capítulo 10, el instructor debe:
Completar el capítulo 10: "Evaluación".
  Asegurarse de que se completen todas las actividades. Este es un concepto muy importante y es fundamental que se le dedique tiempo de práctica.
  Los objetivos de este capítulo son:
      Presentar los conceptos que se encuentran en este capítulo.
      Utilizar protocolos de detección para mapear una topología de red.
      Configurar NTP y Syslog en la red de una pequeña o mediana empresa.
      Mantener la configuración de routers y switches y los archivos de IOS.
      Resumir el contenido del capítulo.
Capítulo 10: Prácticas recomendadas
Notes: 8

## Slide 9: Capítulo 10: Prácticas recomendadas (cont.)
Sección 10.1
  Enfatice la utilidad de CDP y LLDP para determinar la topología física.
  Informe a los estudiantes que CDP y LLDP podrían ser un riesgo de seguridad para la red, si se utilizan indiscriminadamente.
Sección 10.2
  Enfatice el valor de utilizar la supervisión de red no solo para conocer el "estado" de su red, sino también para evitar problemas futuros.
  Informe a los estudiantes que los servidores Syslog son una aplicación gratuita o paga y que el nivel funcional varía entre distintos servidores.
  Recuerde a los estudiantes que sin las marcas de hora, solucionar problemas puede ser mucho más difícil porque no hay ninguna manera de ver mensajes en tiempo sincrónico.

## Slide 10: Capítulo 10: Prácticas recomendadas (cont.)
Sección 10.3
  Enfatice en la importancia de mantener la configuración de routers y switches y los archivos de IOS.
  Los archivos de configuración se pueden guardar o restaurar en un archivo de texto.
  A los archivos de configuración y de IOS se les puede hacer una copia de seguridad y restaurarlos mediante TFTP y USB.
  Conocer las convenciones de nomenclatura de IOS puede ayudar a determinar las características de un IOS:
  Informe a los estudiantes la importancia de las licencias para las características necesarias.

## Slide 11: Capítulo 10: Ayuda adicional
Para obtener ayuda adicional sobre las estrategias de enseñanza, incluidos los planes de lección, las analogías para los conceptos difíciles y los temas de conversación, visite la Comunidad CCNA en community.netacad.net.
Prácticas recomendadas de todo el mundo para enseñar CCNA Routing and Switching. https://www.netacad.com/group/communities/ccna-blog
Si tiene planes o recursos de lección que desee compartir, súbalos a la Comunidad CCNA Routing and Switching, a fin de ayudar a otros instructores.
Los estudiantes pueden inscribirse en Packet Tracer Know How 1: Packet Tracer 101 (autoinscripción)
Notes: 11

## Slide 13: Capítulo 10: Detección, administración y mantenimiento de dispositivos
Routing and Switching Essentials v6.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 10: Detección, administración y mantenimiento de dispositivos

## Slide 14: Capítulo 10: Secciones y objetivos
10.1 Detección de dispositivos
  Utilizar protocolos de detección para mapear una topología de red.
10.2 Administración de dispositivos
  Configurar NTP y Syslog en la red de una pequeña o mediana empresa.
10.3 Mantenimiento de dispositivos
  Mantener la configuración de routers y switches y los archivos de IOS.
Notes: 14

## Slide 15: 10.1 Detección de dispositivos
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 10: Detección, administración y mantenimiento de dispositivos

## Slide 16: Detección de dispositivos Detección de dispositivos con CDP
CDP: Descripción general
  Protocolo de descubrimiento de Cisco
  Detección de adyacencia de dispositivos Cisco conectados físicamente
Configurar y verificar CDP
  show cdp neighbors
  show cdp interface
  cdp run
  cdp enable
Detección de dispositivos con CDP
  Identificadores de dispositivos: el nombre de host del dispositivo adyacente.
  Identificador de puerto: el nombre de los puertos local y remoto.
  Lista de capacidades: si el dispositivo es un router o un switch.
  Plataforma: la plataforma de hardware del dispositivo.
Notes: 10.1 – Detección de dispositivos
10.1.1 – Detección de dispositivos con CDP

## Slide 17: Detección de dispositivos Detección de dispositivos con LLDP
LLDP: Descripción general
  Un protocolo de detección de adyacencia de capa 2 neutral respecto a los proveedores, similar a CDP
Configurar y verificar LLDP
  show lldp
  lldp run
  lldp transmit
  lldp receive
Detección de dispositivos con LLDP
  show lldp neighbors
Notes: 10.1 – Detección de dispositivos
10.1.2 – Detección de dispositivos con LLDP

## Slide 18: 10.2 Administración de dispositivos
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 10: Detección, administración y mantenimiento de dispositivos

## Slide 19: Administración de dispositivos Implementar NTP
Definir el reloj del sistema
  Configurar la fecha y hora manualmente
  Configurar el Protocolo de tiempo de red (NTP)
Funcionamiento de NTP
  Sistema jerárquico de fuentes horarias
  Estrato 0: fuente horaria válida
  El número de estrato indica cuán lejos está el servidor de la fuente horaria
Configurar y verificar NTP
  ntp server dirección-ip
  show ntp associations
  show ntp status
  show clock
Notes: 10.2 – Administración de dispositivos
10.2.1 – Implementar NTP

## Slide 20: Administración de dispositivos Funcionamiento de Syslog
Introducción a Syslog
  Permite que los dispositivos envíen sus mensajes al servidor Syslog.
  Es utilizado por la mayoría de los dispositivos de red.
  Principales funciones:
    Registrar información
    Seleccionar el tipo
    Especificar los destinos
Formato de mensaje de Syslog
  Nivel de gravedad de 0 a 7
  Instalaciones : identificadores de servicios
Marca de hora del servicio
  Mejora la depuración y la administración en tiempo real
  service timestamps log datetime
Notes: 10.2 – Administración de dispositivos
10.2.2 – Funcionamiento de Syslog

## Slide 21: Administración de dispositivos Configuración de Syslog
Servidor Syslog
  Analiza la salida y ubica los mensajes en columnas predefinidas.
  Las marcas de hora se muestran si están configuradas en los dispositivos de red que generaron los mensajes de registro.
  Permite que los administradores de redes naveguen a través de la gran cantidad de datos compilados en un servidor Syslog.
Registro predeterminado
  Envíe mensajes de registro de todos los niveles de gravedad a la consola.
  show logging
Comandos de router y switch para los clientes Syslog
  logging dirección-ip
  logging nivel de trap
  logging source-interface interfaz-de-origen número-de-interfaz
Verificación de Syslog
  show logging
  Utilice la barra vertical (|) para limitar la cantidad de mensajes de registro que aparecen.
Notes: 10.2 – Administración de dispositivos
10.2.3 – Configuración de Syslog

## Slide 22: 10.3 Mantenimiento de dispositivos
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 10: Detección, administración y mantenimiento de dispositivos

## Slide 23: Mantenimiento de dispositivos Mantenimiento de archivos de routers y switches
Sistemas de archivos del router y del switch
  show file systems: indica todos los sistemas de archivos disponible
  dir: indica el contenido del sistema de archivos
  pwd: verifica el directorio de trabajo actual
  cd: cambia el directorio actual
Creación de copias de seguridad y restauración mediante archivos de texto
Notes: 10.3 – Mantenimiento de dispositivos
10.3.1 – Mantenimiento de archivos de routers y switches

## Slide 24: Mantenimiento de dispositivos Mantenimiento de archivos de routers y switches (continuación)
Creación de copias de seguridad y restauración mediante TFTP
  copy running-config tftp
  copy startup-config tftp
Utilizar puertos USB para hacer copias de seguridad y restaurar archivos
  show file systems
  dir usbflash0:
  copy run usbflash0:/
Recuperación de contraseñas
  Ingrese al modo ROMMON.
  Cambie el registro de configuración a 0x2142.
  Realice los cambios en la de configuración de arranque original.
  Guarde la configuración nueva.
Notes: 10.3 – Mantenimiento de dispositivos
10.3.1 – Mantenimiento de archivos de routers y switches (continuación)

## Slide 25: Mantenimiento de dispositivos Archivos de sistema de IOS
Paquetes de imagen de sistema de IOS 15
  Imágenes universalk9
  Imágenes universalk9_npe
  Paquetes de tecnología: IP Base, Datos, UC, SEC
  Los paquetes de tecnologías de Datos, UC y SEC se activan con licencias.
Nombres de archivos de imagen de IOS
  Conjuntos de características y versión
  show flash
Notes: 10.3 – Mantenimiento de dispositivos
10.3.2 – Archivos de sistema de IOS

## Slide 26: Mantenimiento de dispositivos Administración de imágenes de IOS
Servidores TFTP como ubicación de copia de seguridad
  Ubicación de copia de seguridad para imágenes de IOS y archivos de configuración
Pasos para realizar una copia de seguridad de una imagen de IOS en un servidor TFTP
  Verificar el acceso al servidor TFTP
  Verificar que haya suficiente espacio en disco
  Copiar la imagen de IOS al servidor TFTP
    copy url-de-origen tftp:
Pasos para copiar una imagen de IOS en un dispositivo
  Descargar la imagen de IOS desde cisco.com y transferirla al servidor TFTP
  Verificar el acceso al servidor TFTP desde el dispositivo
  Verificar que haya suficiente espacio de disco en el dispositivo
  Copiar la imagen desde el servidor TFTP
    copy tftp: url-de-destino
El comando boot system
  Ordena la carga de la imagen nueva durante el arranque
  boot system url-del-archivo
Notes: 10.3 – Mantenimiento de dispositivos
10.3.3 – Administración de imágenes de IOS

## Slide 27: Mantenimiento de dispositivos Licencias de software
Proceso de obtención de licencias
  Adquirir la característica o el paquete de software que desea instalar
  Obtener una licencia
    Cisco License Manager
    Cisco License Portal
    Requiere número de clave PAK y el UDI
      show license udi
  Instalar la licencia
    license install url-de-ubicación-almacenada
    reload
Notes: 10.3 – Mantenimiento de dispositivos
10.3.4 – Licencias de software

## Slide 28: Mantenimiento de dispositivos Verificación y administración de licencias
Verificación de licencias
  show version
  show license
Activar una licencia del tipo Evaluation Right-to-Use (derecho de uso para evaluación)
  license accept end user agreement
  license boot module nombre-del-módulo technology-package nombre-del-paquete
Hacer una copia de seguridad de la licencia
  license save sistema-de-archivos://ubicación-de-la-licencia
Desinstalar la licencia
  Deshabilitar la licencia
    license boot module nombre-del-módulo technology-package nombre-del-paquete disable
  Borrar la licencia
    license clear nombre-de-la-característica
    no license boot module nombre- del-módulo technology-package nombre-del-paquete disable
Notes: 10.3 – Mantenimiento de dispositivos
10.3.5 – Verificación y administración de licencias

## Slide 29: 10.4 Resumen del capítulo
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 10: Detección, administración y mantenimiento de dispositivos

## Slide 30: Resumen del capítulo Resumen
CDP es un protocolo patentado de Cisco para detección de red en la capa de enlace de datos. Puede compartir información como nombres de dispositivos y versiones de IOS con otros dispositivos Cisco conectados físicamente.
LLDP es un protocolo neutral con respecto a proveedores que se utiliza en la capa de enlace de datos para detección de red. Los dispositivos de red anuncian información, como sus propias identidades y funcionalidades, a sus vecinos.
NTP sincroniza la hora del día entre un conjunto de servidores de tiempo y clientes distribuidos. Esto permite que los dispositivos de red estén de acuerdo con la hora en la que se produjo un evento específico, como la pérdida de conectividad entre un router y un switch.
Los mensajes de Syslog se pueden atrapar y enviar a un servidor Syslog donde el administrador de redes puede investigar cuándo falló el enlace.
El mantenimiento de dispositivos incluye las siguientes tareas: hacer copias de seguridad, restaurar, y actualizar imágenes de IOS y archivos de configuración desde un servidor TFTP o por medio de dispositivos de almacenamiento USB.
Actualizar una imagen de IOS también implica tareas relacionadas con licencias de software.
Conocer las convenciones de nomenclatura correspondientes a las imágenes de IOS puede ser útil al momento de determinar los conjuntos de características de IOS incluidos.
Notes: 10.4.1.1 – Resumen